## Slide 1
Tutoriel
Comment Fabriquer une affiche interactive ?

## Slide 2
Objectifs
Concevoir en amont le graphisme de l’affiche
Imaginer un scénario d’interaction / animation lié à l’affiche
Placer des zones d’interaction (boutons) sur l’affiche
Câbler l’affiche et la brancher au makey-makey
Programmer l’animation sous Processing

## Slide 3
1. Présentation de l’affiche dynamique
Affiche non statique !
Réagit à un public
Rend actif le spectateur face à un contenu
Action d’un spectateur
Affiche une image
Lance un son
Lance une vidéo
Lance une animation
Possibilité de rajouter des capteurs
Distance / reconnaissance de visage, etc…

## Slide 4
Source 10/2015 : Selma BENRAMDANE; Audrey HERD-SMITH; Rafaëlle BOSCH; Camille CORNEC; Estelle JOLY; Clara DELMON
http://www.tonerkebab.fr/wiki/doku.php/wiki:tutoriels:affiche-tactile-cuivre:affiche-tactile-cuivre

## Slide 5
2. Le Matériel nécessaire
Applications
Processing
carte électronique Makey-Makey

## Slide 6
Ruban de cuivre adhésif conducteur
Ruban adhésif (Scotch classique)
Support rigide de la taille de l'affiche

## Slide 7
3. Comment fonctionne le makey-makey ?
Le makey-makey est une carte électronique permettant de transformer n’importe quel objet en touche de clavier.

## Slide 8
Chaque bouton ainsi formé fonctionne par effet capacitif (condensateur).
Nécessite deux bornes :
Une borne branchée à une entrée du makey-makey
Une borne branchée à la masse

## Slide 9
4. Imaginer le contenu et le scénario
Le premier travail à effectuer est de réfléchir au contenu de l’affiche et scénarii d’interactions !
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
image
son
Animation Processing
Vidéo

## Slide 10
Ensuite, il faut choisir la positions des boutons d’interaction
Bouton
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 11
5. Protocole de câblage de l’affiche (16 étapes)
Percer le recto de l’affiche à l’aide d’une aiguille/pointe de compas/stylo, afin de repérer la position des boutons
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2
1

## Slide 12
Repérer les positions des trous effectués précédemment sur le verso de l’affiche.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2
2
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 13
Dessiner les fentes d’ouverture des boutons dans l’affiche nécessaires pour faire passer le scotch de cuivre du verso ver le recto de l’affiche.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2
3
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 14
Placer la position des pates de fixations pour les pinces du makey-makey : une pour la masse et les autres pour les boutons. Positionner ces pates tous les 1cm ou 1,5cm en bas à gauche du verso de l’affiche.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2
4
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 15
Tracer la position du scotch de cuivre qui correspond à la masse commune à tous les boutons.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2
6
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 16
Tracer les lignes permettant de connecter les boutons aux pates de fixations (masse et action)
7
Fils de masse
Fils d’action
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 17
Réaliser d’abord le câblage des fils de masse.
8
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 18
Placer un morceau de scotch aux intersections entre les fils de masse et les fils d’action.
9
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 19
Réaliser le câblage des fils d’action
10
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
Faire passer les fils d’action sur les scotchs

## Slide 20
Câblage final :
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor

## Slide 21
Découper les fentes à l’aide d’un cutter ou d’un scalpel…
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
11

## Slide 22
Faire passer des bouts de scotch de cuivre de 1cm de long à travers la fente de sorte qu’ils soient connectés au fil de mass et au fil d’action.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
12

## Slide 23
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
Boutons

## Slide 24
Prolonger les différentes pates de fixation vers le recto de l’affiche en collant des morceaux de 1cm de scotch de cuivre de part et d’autre de la feuille.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
13

## Slide 25
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
Les différentes pates de fixation sur le recto de l’affiche

## Slide 26
Découper un support cartonné à la taille de l’affiche
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
14

## Slide 27
Connecter les pates de fixation de l’affiche au makey-makey à l’aide des pinces crocodiles.
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
15

## Slide 28
Appuyer sur un bouton pour déclencher une animation
Source 01/2018 : Projet Frac – BTS DG2 – Eva Simbor
16

## Slide 29
6. Programme de gestion des événements sous Processing
6.1 Principe de fonctionnement
Attribuer à chaque action (son, vidéo, animation) un état
son
Vidéo
Animation Processing
Actif
Inactif
Actif
Inactif
Actif
Inactif
(sonActif = true)
(sonActif = false)
(videoActif = true)
(videoActif = false)
(animActif = true)
(animActif = false)

## Slide 30
2 méthodes qui fonctionnent en parallèle
void keyPressed()
void draw()
Éteindre l’animation en cours d’exécution (animActif_i = false)
Lancer la nouvelle animation (animActif_j = true)
Gestion des événements
Gestion de l’affichage
Éteindre le son en cours d’exécution (sonActif_i = false)
Lancer le nouveau son (sonActif_j = true)
Éteindre la vidéo en cours d’exécution (videoActif_i = false)
Lancer la nouvelle vidéo (videoActif_j = true)

## Slide 31
6.2 Gestion du son
void keyPressed()
void draw()
Gestion des événements
Gestion de l’affichage
Éteindre le son en cours d’exécution (sonActif_i = false)
Charger le nouveau son
Lancer le nouveau son (sonActif_j = true)
Une fois lancé, un son tourne quels que soient les autre sons lancés, en parallèle des méthodes keyPressed() et draw()
Nécessité d’éteindre un son avant d’en lancer un nouveau !!
Affichage du temps de lecture dans la console

## Slide 32
Variable « son »
Bouton 1
Bouton 2
Bouton N
Son 1
Son 2
Son N
On utilise une variable unique pour gérer les sons !
Un lecteur / plusieurs CDs

## Slide 33
6.3 Gestion de la vidéo
Variable « vidéo »
Bouton 1
Bouton 2
Bouton N
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo N
On utilise une variable unique pour gérer les vidéos !
Type : Movie
Classe PImage
Héritage
Objet « Movie »
Objet « PImage » issue d’une vidéo
Un magnétoscope / plusieurs vidéos

## Slide 34
Une fois lancé, une vidéo tourne en parallèle des méthodes keyPressed() et draw()
void keyPressed()
void draw()
Gestion des événements
Gestion de l’affichage
- Lancer la nouvelle vidéo (videoActif_j = true)
- Noter les autres vidéos inactives (videoActif_i = false)
Variable « vidéo »
Charger la nouvelle vidéo
Vidéo j
A un instant tn, affichage de l’image via la boucle draw() grâce à la méthode image()

## Slide 35
6.4 Programme Processing
/** Affiche tactile interactive -
* Quand on appuie sur une touche, cela lance une image, une vidéo, une annim, un son, etc...
*/
/// librairies
import processing.sound.*;
import processing.video.*;
// variables globales
PImage im; // une image
SoundFile son; // un son
Movie vid; // une vidéo
// bouton son image active ?
boolean image_active = false;
// bouton son actif ?
boolean son_actif = false;
float tempsDebutSon = 0; // temps du début de la musique a été joué
// bouton video active ?
boolean video_active = false;
void setup() {
size(500, 500);
noStroke();
background(0);
// initialisation des variables globales
im = loadImage("images/chien.jpg");
// chargement du son
son = new SoundFile(this, "sons/beat.aiff");
//println(son.duration());
// chargement de la video
vid = new Movie(this, "videos/affiche.mp4");
}
void draw() {
// gestion du son ////////////////////////////////////////
// test du temps pendant lequel le son est joué
//debug
println("son_actif = "+ son_actif);
// fin debug
if (son_actif){
float tempsEcoute = millis() - tempsDebutSon ;
// debug
println("tempsDebutSon = " + tempsDebutSon);
println("tempsEcoute = " + tempsEcoute);
println("durée du son " + son.duration());
// fin debug
if ( tempsEcoute >= son.duration()*1000){ // si le son est fini
son_actif = false; // bouton son_actif off
}
}
// gestion de la vidéo ////////////////////////////////////////
if (video_active){
image(vid, 0, 0, width, height);
}
else{
background(0); // fond noir
}
// gestion de l'image
if (image_active){
float x = 30 + random(-20,20); // random sur la position
float y = 30 + random(-20,20);
image(im,x,y,200,200);
}
}
void keyPressed() {
if (key == CODED) {
if (keyCode == RIGHT) { // son
if (son_actif==false){ // le son ne joue pas
// arrêter l'autre son qui tourne éventuellement
son.stop();
// chargement du son 1
son = new SoundFile(this, "sons/beat.aiff");
son.play();
tempsDebutSon = millis();
son_actif = true; // bouton son_actif on
}
else { // le son joue
son.stop();
son_actif = false;
}
}
if (keyCode == LEFT) { // son 2
if (son_actif==false){ // le son ne joue pas
// arrêter l'autre son qui tourne éventuellement
son.stop();
// chargement du son 1
son = new SoundFile(this, "sons/Armstrong.wav");
son.play();
tempsDebutSon = millis();
son_actif = true; // bouton son_actif on
}
else { // le son joue
son.stop();
son_actif = false;
}
}
if (keyCode == UP) { // video 1
if (video_active == false){ // la vidéo 1 ne tourne pas
// chargement de la video 1
vid = new Movie(this, "videos/affiche.mp4");
vid.loop();
video_active = true;
}
else{
vid.stop();
clear();
video_active = false;
}
}
if (keyCode == DOWN) { // video 2
if (video_active == false){ // la vidéo 2 ne tourne pas
// chargement de la video 2
//vid = new Movie(this, "videos/transit.mov");
vid = new Movie(this, "videos/ArmstrongAlunissage.mp4");
vid.loop();
video_active = true;
}
else{
vid.stop();
clear();
video_active = false;
}
}
}
if (key == ' ') { // image
image_active = !image_active;
}
}
void movieEvent(Movie movie) {
vid.read();
}

## Slide 36
6. Cas particulier de l’utilisation d’un RaspBery PI3
6.1 Première installation du Raspbery
Mettre en place le système d'exploitation sur la carte SD…
http://www.raspberrypi-france.fr/premiere-utilisation-raspberry-pi/
Voir le tutoriel du site officiel :
On installe généralement la distribution « Raspbian »
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Facile
Via l’interface NOOBS
https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/
Moins simple
Télécharger Raspbian
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_latest.torrent
Dézipper le ficher
https://etcher.io/
Installer Raspbian grace au logiciel « Etcher »
A voir : https://raspbian-france.fr/tutoriels/

## Slide 37
Une fois Raspbian installée sur la carte SD, l’insérer dans le Raspbery
Brancher le clavier, la souris, l’adaptateur HDMI/VGA (puis l’écran) , et l’alimentation sur le Raspbery
Le Rapbery se lance
Continuer sur le tutoriel de Claire Eyraud :
http://www.tonerkebab.fr/wiki/doku.php/wiki:tutoriels:raspberry:raspberry
Régler le clavier en « AZERTY » via la console
sudo setxkbmap fr // Français > AZERTY

## Slide 38
6.2 Installation de Processing
Télécharger la version de Processing utilisable sur le Raspbery
https://processing.org/download/
Continuer sur le tutoriel de Claire Eyraud :
http://www.tonerkebab.fr/wiki/doku.php/wiki:tutoriels:raspberry:raspberry

## Slide 39
6.2 Utilisation de Processing
Une fois Provessing installé, il faut installer les librairies « Sound » et « Video » via l'interface de Procesing :
Sketch > Importer une librairie > Ajouter une librairie
Dans le moteur de recherche taper : « Video » ou « Sound »
Cliquer sur « Install »
La librairie « Vidéo » ne fonctionne pas sur Raspbery !!
Il est nécessaire d’installer la librairie GLVideo !!
Dans le moteur de recherche taper : « GLVideo »
Cliquer sur « Install »
Documentation:
https://github.com/gohai/processing-glvideo

## Slide 40
Il convient ensuite, dans le programme précédant de remplacer la classe « Movie » par « GLMovie »
Il n’est plus nécessaire de mettre la méthode suivante dans le code :
Voir l’exemple « SingleVideo » des exemples proposés par la librairie
void movieEvent(Movie movie) {
vid.read();
}
Les fichiers vidéos et sons doivent être les plus légers possibles !!! NE PAS EXEDER 2MO !!
En effet, la mémoire et la capacité de calcul du Raspbery sont faibles…
Cette librairie ne fonctionne que sous Mac ou Linux (pas Windows).